ЗАО  «___________________»

ГУ КО «________________________»

Строительство пляжеудерживающих сооружений в районе 
_____________________________________________

(I этап.Променад)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА по архитектуре

Генеральный директор                                                          Иванов А.А.

Главный инженер проекта                                                   Рассказов А.А.

201_

| № Раздел | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Содержание тома | 2 |
|  | Состав проектной документации | 3 |
|  | Справка о соответствии проектной документации действующим нормам, правилам, инструкциям и государственным стандартам | 4 |
| 1 | Исходные данные для проектирования | 5 |
| 2 | Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства. | 6 |
| 3 | Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии | 7 |
| 4 | Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) пользование | 8 |
| 5 | Сведения о категории земель, на которых будет располагаться объект капитального строительства | 8 |
| 6 | Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследованиях | 8 |
| 7 | Технико-экономические показатели объекта | 8 |
| 8 | Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условиях. | 9 |
| 9 | Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений | 9 |
|  | Приложения: |  |
| 1 | Государственный контракт с заданием на проектирование |  |
| 2 | Градостроительный план земельного участка №RU39518101-069 от 14.12.11г |  |
| 3 | ТУ МУП «Коммунальных услуг» №1/2012 на водоотведение |  |
| 4 | ТУ ОАО «Янтарьэнерго» №Z-85/12 от 17.01.2012г. |  |
| 5 | Градостроительный план земельного участка от 14.09.2012г. (подъездная автодорога) |  |

| Обозначение | Наименование | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1 ПЗ | Пояснительная записка | ЗАО «Гидрострой» |
| Раздел 2.1 ПЗУ | Схема планировочной организации земельного участка | ООО «АрхПроектГрупп» |
| Раздел 2.2 ППО | Проект полосы отвода | ООО «АрхПроектГрупп» |
| Раздел 3 АР | Архитектурные решения | ООО «АрхПроектГрупп» |
| Раздел 4 КР | Конструктивные и объёмно-планировочные решения. Променад | ООО «АрхПроектГрупп» |
| Раздел 5 | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |
| Подраздел 1 ИОС1 | Система электроснабжения | ООО «АрхПроектГрупп» |
| Подраздел 3 ИОС3 | Система водоотведения | ООО «АрхПроектГрупп» |
| Раздел 6 ПОС | Проект организации строительства | ЗАО «Гидрострой» |
| Раздел 7 ПОС | Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства | ЗАО «Гидрострой» |
| Раздел 8 ООС | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | ЗАО «Гидрострой» |
| Раздел 9 ПБ | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | ООО «АрхПроектГрупп» |
| Раздел 10 ОДИ | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | ООО «АрхПроектГрупп» |
| Раздел 11 Часть 1 СМ1 | Смета на строительство объектов капитального строительства. Часть1 Сводный сметный расчет | ЗАО «Гидрострой» |
| Раздел 11 Часть 2 СМ2 | Смета на строительство объектов капитального строительства. Часть2 Объектные и локальные сметы | ЗАО «Гидрострой» ООО «АрхПроектГрупп» |

Справка

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий,    строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением  технических условий.

Технические решения, принятые в  проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта                                            Рассказов Андрей Андреевич

1. Исходные данные для проектирования

Настоящая проектная документация на строительство пляжеудерживающих сооружений в районе пос. Отрадное – г. Светлогорск, Калининградской области (I этап) разработана на  основании областной инвестиционной программы и государственного контракта №04/К от 19.10.11г.

Проектная документация подготовлена на основании следующих исходных данных:

- задания на разработку проектной документации;

- градостроительного плана земельного участка №RU39518101-069 от 14.12.11г

- градостроительного плана земельного участка от14.09.2012г. (подъездная автодорога)

- технического отчета об инженерно-геологических изысканиях, выполненного ООО «ЛенТИСИЗ-Калининград» в 2012 г.

- технического отчета об инженерно-геодезических изысканиях;

- отчета о математическом моделировании;

- технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

2. Сведения о функциональном назначении объекта

капитального строительства.

Полное развитие проектируемых сооружений прибрежной полосы Балтийского моря в г. Светлогорске включают:

- променад с возможностью проезда автотранспорта;

- пешеходная эстакада;

- морской пляж протяженностью 4500 м.

- морской пирс протяженностью ~320 м

- пляжеудерживающие сооружения (буны) протяженностью 150 м с шагом 165 м.

Проект разделен на этапы строительства в следующем составе:

I этап – Строительство променада на участке ул. Балтийская – главный спуск;

II этап – Строительство пляжеудерживающих сооружений (буны)

III этап – Строительство променада (пешеходной эстакады) на участке от существующего променада – п. Отрадное

IV этап – Строительство пирса

V этап – Строительство морского пляжа

Весь комплекс проектируемых объектов с инженерной инфраструктурой имеет социальное назначение и предназначен для облагораживания и защиты от волнового воздействия морского побережья г. Светлогорска

Проектируемый променад с возможностью проезда автотранспорта - I этап строительства расположен в г. Светлогорске между существующим спуском к пляжу (в районе солнечных часов) и ул. Балтийской.

До начала производства строительно-монтажных работ по устройству променада, по отдельно разработанной проектной документации будут выполнены СМР по обеспечению устойчивости береговых склонов.

Для обеспечения  геотехнического  наблюдения  взаимодействия  сооружений  променада с геологической средой  на  участках  проявления  палеогеновых суглинков (ИГЭ-8) перекрытых  малой мощностью песков от 1,0 до 2,4 м. (скважины 1051-1054, 1062-1064), в осях 1/1-5, 12-15  производится  устройство  двух пролетов променада. Мониторинг за сооружением проводится по согласованной с Заказчиком программе. Для этого должны быть установлены знаки опорной геодезической сети, а на самих сооружениях – знаки наблюдательной геодезической сети (наблюдательные марки). Геодезические наблюдения за вертикальными и горизонтальными смещениями сооружений, а также территории в зоне сооружений, должны производиться в соответствии с действующими руководящими документами по наблюдениям за деформациями оснований и фундаментов зданий и сооружений.

Характеристики проектируемого объекта (I этап):

- назначение  проектируемого объекта – берегозащитное сооружение  III класса, кроме того объект войдет в существующую социально-досуговую инфраструктуру города-курорта Светлогорск;

- на проектируемом променаде (в соответствии с техническим заданием) предусматривается возможность проезда автотранспорта (спецтехники – скорая, пожарная и т.п.), объект соединятся проектируемой подъездной автодорогой с существующей транспортной сетью г. Светлогорск;

- строительство променада предусматривается в береговой полосе, подверженной волновому воздействию Балтийского моря;

- класс пожарной опасности несущих строительных конструкций – К0;

- помещений с постоянным пребыванием людей не предусматривается;

- уровень ответственности проектируемого сооружения – нормальный.

Проектные решения по конфигурации, конструкциям и методу защиты приняты в соответствии с рекомендациями, разработанными по результатам проведенного к настоящей работе математического моделирования.

В настоящее время на проектном участке берега сооружений не имеется, проектируемый променад примыкает к существующему в районе главного спуска и солнечных часов.

В соответствии с нормативно-техническими документами расчетными для проектирования берегоукрепительных сооружений III класса капитальности являются уровни следующей обеспеченности: для бун, волноломов и пляжей под их защитой – 50% из среднегодовых; для волнозащитных стен – 25% из наивысших годовых уровней; для пирса – 5% обеспеченности из наивысших годовых уровней.

Расчетными для проектирования являются элементы волн в штормах повторяемостью 1 раз за 25 лет. При этом для определения волновых нагрузок и воздействии на берегозащитные сооружения III класса капитальности, согласно требований норм, принимается высота волн 5% обеспеченности в системе по линии последнего обрушения, а для расчета литодинамических характеристик песчаных пляжей – высота волн 30 % обеспеченности в системе по линии первого обрушения, средние длина и период волн.

Максимальные, средние, минимальные годовые уровни моря (МБС) редкой повторяемости по данным наблюдений ГМС, приведенные ниже.

Табл.5.1

| Пункт | Уровень | Обеспеченность, % (период повторяемости, лет) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 50(2) | 25(4) | 20(5) | 10(10) | 4(25) | 2(50) | 1(100) |
| Светлогорск | Наивысший | +1,26 | +1,39 | +1,42 | +1,56 | +1,79 | +2,0 | +2,12 |
|  | Средний | +0,04 | +0,08 | +0,10 | +0,20 | +0,43 | +0,80 | +0,91 |
|  | Наинизший | -0,53 | -0,72 | -0,77 | -0,89 | -1,08 | -1,25 | -1,29 |

Согласно таблицы, расчетной для проектирования бун, волноломов и пляжей под их защитой является уровень моря на отметке +0,04 м, для волнозащитных стен на отметке +1,39 м, пирса на отметке +1,70 м.

3.Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии

Потребности в топливе, газе и воде у проектируемых объектов не имеется.

Расчетная  электрическая мощность составляет – 32,5 кВт, на нужды наружного освещения по проектируемым объектам.

4.Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) пользование.

На период строительства проектом не предусматривается использование земельных участков изымаемых во временное пользование (на период строительства).

5. Сведения о категории земель, на которых будет располагаться объект капитального строительства

Площадка строительства расположена на морском побережье г.Светлогорск, Калининградской области.

Земли под проектируемым  объектом находятся в муниципальной собственности.

6. Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах

проведенных патентных исследованиях.

В соответствии с указаниями «О мерах по обеспечению технического уровня патентоспособности и патентной чистоты машин, приборов, оборудования, материалов и технологических процессов (ЭП-1-77)» проект проверен и обладает патентной чистотой в отношении Российской Федерации

7. Технико-экономические показатели проектируемого объекта

| Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | I этап строительства |
| Пляжеудерживающие сооружения: Площадь участка: Протяженность променада общая: Протяженность морского пляжа Пляжеудерживающие сооружения (буны) протяженностью 150 м с шагом 165 м. | га м м шт. | 21,400 2950 4500 28 | 1240 |

8. Сведения о наличии разработанных и согласованных

специальных технических условиях.

Специальные технические условия при разработке проектной документации на строительство пляжеудерживающих сооружений в районе пос. Отрадное – г. Светлогорск, Калининградской области не разрабатывались и не согласовывались.

9.Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений

При разработке проекта использовались следующие компьютерные программы:

1. АUTOCAD 2007;

2. Open Offese 3;

3 «Эколог-ПРО» (версия (3.0), разработанная ИНП «Интеграл» по методике ОНД-86;

4. АТП «Эколог» разработанная НПО «Интеграл»

5. «Мономах» версия 4.3